Arbeitsblatt 12”-Remote	  Calina-Remote-Teleskop      V1507	21.4.2016

ACHTUNG: Das Dach kollidiert mit dem Teleskop, wenn es nicht in der Parkposition ist.

Also, das Teleskop muss immer (irgendwie) nach Beobachtungsende in die Parkposition gefahren werden.

0. Mit TeamViewer10 (!) verbinden: 829 xxx 555  +  Passwort (uni…..e)

1. Anmelden:  Nutzer eintragen --> Kennwort -->  [Anmelden]

2: MeadeControl starten

3. BAVremote:   [x] Monti einschalten, 1-3 min warten,

[Anzeige] mehrmals klicken, „Select Item: Object“ muss angezeigt werden

Falls “Press 0 to Alignor MODE for Menu” angezeigtn wird:  ( MODE ( Finding Home -> goPark ( 3.

Wenn das erfolglos ist: mit [Einstellungen] zu   „Select Item: Object“ navigieren

4. Monti initialisieren:  mit G P S

MeadeControl:  [->Initialisierung]  bestätigen [JA]

nach ca. 50s fährt Fernrohr in Home-Position

145 sec warten,     	Anzeige:   LOW PRECISION   bestätigen [Ja]

MeadeControl:  .	[System Info]  klicken und Inhalt prüfen

Wenn Fehlerhaft: siehe unten, Trouble

5. BAVremote:   [x]  QHY9 einschalten

6. EZCAP starten,  [Camera]:  QHY9 wähen,

[Camera Setup]  [Temp Control] Auto -15°C oder ähnliches einstellen

7. Veränderlichen anfahren:

Objektnamen eingeben z.B. "ar her"

[suche Koordinaten]  "_GCVS"  [öffnen]  [OK] [SET] [GOTO]

8. Serie aufnehmen:	EZCAP,  Capture Planner, Folder, Filename, ExpTime, Repeat, Start

Hinweis: vorher “Live” beenden!!

9. Beenden:	[goPark]  warten bis ParkPos erreicht ist

10. Umbenennen:  	[ren_A]   rename _A

Funktion:	C:/_ABILDER/_A  --->  C:\_ABILDER/JJJJMMDD_'BAV-Kürzel'

Wird neu angelegt:  C:\_ABILDER/_A

11. Abmelden:	[Abmelden]

Trouble

Bei Gefahr, d.h. Montierung läuft unkontrollierbar:

BAVremote [STOP] macht die Montierung stromlos.

Falls bei Montierung nach der Initialisierung oder irgendwann Zeit und Ort nicht stimmen oder mit GOTO die Position nicht erreicht wird (Ziel weit außer Gesichtsfeld):

Gefahr: Nicht [goPark] oder [Match] verwenden!!!

Bitte das Teleskop per Handsteuerung in die (ungefähre) Parkposition fahren und alles ausschalten. Bitte bei „Comment“ eine Fehlerbeschreibung hinterlassen und „Comment“ offen lassen!

Grundsatz:     Das Remote-Teleskop sollte anfangs nicht ohne Aufsicht bewegt werden.

Einstellungen:                  L. Pagel  Tel.:  03821 813590  oder 0172 3113114

Kamera Einstellungen:  				 Gain: 50    Offset: 93

Download-Zeiten Kamera QHY9 ( PC:     		1x1  20s,   2x2  6s

Filter:    1=BLAU,    2=GRÜN,    3=ROT,    4=-Ir,     5=ohne

Beispiel-Einstellung: Loop,   Filter 1 >> 2 >>  3,    2x2Binning 30s,   25 Loops

Pos Use BIN Exptime Repeat CFW Delay

1      v     2      30           1          1       0

2      v     2      30           1          2       0

3      v     2      30           1          3       0

4             1      1             1          0       0  usw.         
[x]   Color Wheel Loop Capture:  25

Bildansicht:  1.2° x 0,87°  ( 72‘ x 52‘)

Osthimmel: EZCAP, Fitswork  Norden oben, osten links

Nützliche Informationen

Zeitangaben:

Systemzeit des Carona-PC wird per Internet aktualisiert. Montierung bezieht Zeit vom GPS.

Koordinaten:   Grundsätzlich werden J2000-Koordinaten verwendet.

Orientierung der Bilder wenn Fernrohr nach Osten blickt, Montierung westlich von Säule.

QHY9 bei EZCAP:

QHY9bei FITSWORK (Oben <--> Unten)

2,3° x 1,5°

Blickt das Fernrohr nach Westen, müssen die

Bilder um 180° gedreht werden.

Orientierung der IPCam:  rechts: Norden,    geradeaus:   Westen,       links :Süden

Wichtig:

- MATCH ist nicht mehr erforderlich, bitte nicht mehr verwenden.

- Wenn am Ende einer Sitzung nicht mit goPark beendet werden kann, sichtbare Information hinterlassen (Comment: Bemerkung hinterlassen und offen lassen).

- Vorsicht bei Neustart des Rechners in Carona: Das sollten nur erfahrene Beobachter machen. Alles wird stromlos. Vorher unbedingt Parkposition anfahren!

Sünden:

- Nie bei geschlossenem Dach Monti starten, sie braucht unbedingt ein GPS-Signal (Schwerer Fehler!!!)

- Eingreifen in laufende Beobachtung anderer Beobachter.

- Vergessen, nach der Beobachtung _A umzubenennen und neu anzulegen (falls es der Vorgänger vergessen hat, in „_B“  umbenennen

ParkPosition (oder ähnlich)                        Home-Position (oder ähnlich)

Monti initialisieren:  ohne  G P S

MeadeControl:  Mode klicken, Monti fährt nach Home-Position

MeadeControl:  [System Info]  	SET Datum, Set Zeit, SET Sommerzeit

Inhalt prüfen,	Wenn Fehlerhaft: siehe unten, Trouble

# Text boxes

N

O                 W

S